## Slide 1: 字-字符-信息编码方式
1.ASCII码：美国标准信息交换码
  7位2进制编码：
  10个数字、26个小写字母、26个大写字母、34个专用字符、32个通用控制字符。 要背诵一些。
  用途：计算机系统通用的机内表示。
  扩展ascii码：8位

## Slide 2
一. CPU引脚信号

## Slide 3
二. CPU的功能结构与程序执行
8086/8内部有两个功能模块，完成一条指令的取指和执行功能
  模块之一：总线接口单元BIU，主要负责读取指令和操作数
  模块之二：执行单元EU ，主要负责指令译码和执行
内部结构
指令执行

## Slide 4: 8086/8088内部结构
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
总线控制逻辑电路
外部总线
执行部分控制电路
1 2 3 4 5 6
∑
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用寄存器
地址加法器
指令队列缓冲器（8088为4字节）
执行部件 （EU)
总线接口部件 （BIU)
16位
20位
16位
8088为8位
8位

## Slide 5: 总 结
程序到底是怎么执行的？
  指令和数据都在内存中
  BIU与EU是并行执行的
  BIU负责取指令和存取操作数
  EU负责译码和指令的执行
分析
  C用变量（内存单元），慢。
  汇编语言尽量用寄存器、立即数，快。

## Slide 6: 三. 8086的寄存器组
对汇编语言程序员来说，8086内部结构就是可编程的寄存器组
  执行单元EU 8个通用寄存器
  1个指令指针寄存器
  1个标志寄存器
  4个段寄存器

## Slide 7: 1. 8086的通用寄存器
8086的16位通用寄存器是：
  AX BX CX DX
  SI DI BP SP
其中前4个数据寄存器都还可以分成高8位和低8位两个独立的寄存器
8086的8位通用寄存器是：
    AH BH CH DH
    AL BL CL DL
对其中某8位的操作，并不影响另外对应8位的数据

## Slide 8: 数据寄存器
数据寄存器用来存放计算的结果和操作数，也可以存放地址
每个寄存器又有它们各自的专用目的
  AX－－累加器，使用频度最高，用于算术、逻辑运算以及与外设传送信息等；
  BX－－基址寄存器，常用做存放存储器地址；数组首地址。
  CX－－计数器，作为循环和串操作等指令中的隐含计数器；
  DX－－数据寄存器，常用来存放双字长数据的高16位，或存放外设端口地址。

## Slide 9: 变址寄存器
变址寄存器常用于存储器寻址时提供地址
  SI是源变址寄存器
  DI是目的变址寄存器
串操作类指令中，SI和DI具有特别的功能

## Slide 10: 指针寄存器
指针寄存器用于寻址内存堆栈内的数据
SP为堆栈指针寄存器，指示栈顶的偏移地址
SP不能再用于其他目的，具有专用目的
BP为基址指针寄存器，表示数据在堆栈段中的基地址
SP和BP寄存器与SS段寄存器联合使用以确定堆栈段中的存储单元地址

## Slide 11: 堆栈（Stack）
堆栈是主存中一个特殊的区域，用于保存程序调用时的返回地址，用于依序保存程序调用时的值参，还用于程序中动态的申请或释放内存。
它采用先进后出FILO（First In Last Out）或后进先出LIFO（Last In First Out）的原则进行存取操作，而不是随机存取操作方式。
堆栈通常由处理器自动维持。在8086中，由堆栈段寄存器SS和堆栈指针寄存器SP共同指示。SP指向栈顶，BP指向值参的首地址

## Slide 12: 指令指针IP
指令指针寄存器IP，指示代码段中指令的偏移地址
它与代码段寄存器CS联用，确定下一条指令的物理地址
计算机通过CS : IP寄存器来控制指令序列的执行流程
IP寄存器是一个专用寄存器

## Slide 13: 2. 标志寄存器
标志（Flag）用于反映指令执行结果或控制指令执行形式
8086处理器的各种标志形成了一个16位的标志寄存器FLAGS（程序状态字PSW寄存器）
OF
11
15 12
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
5
AF
4
3
PF
2
1
CF
0
程序设计需要利用标志的状态

## Slide 14: 标志的分类
状态标志－－用来记录程序运行结果的状态信息，许多指令的执行都将相应地设置它
  CF ZF SF PF OF AF
控制标志－－可由程序根据需要用指令设置，用于控制处理器执行指令的方式
  DF IF TF

## Slide 15: 进位标志CF（Carry Flag）
当运算结果的最高有效位有进位（加法）或借位（减法）时，进位标志置1，即CF = 1；否则CF = 0。
3AH + 7CH＝B6H，没有进位：CF = 0
AAH + 7CH＝（1）26H，有进位：CF = 1

## Slide 16: 零标志ZF（Zero Flag）
若运算结果为0，则ZF = 1；
否则ZF = 0
3AH + 7CH＝B6H，结果不是零：ZF = 0
84H + 7CH＝（1）00H，结果是零：ZF = 1
注意：ZF为1表示的结果是0

## Slide 17: 符号标志SF（Sign Flag）
运算结果最高位为1，则SF = 1；否则SF = 0
3AH + 7CH＝B6H，最高位D7＝1：SF = 1
84H + 7CH＝（1）00H，最高位D7＝0：SF = 0
有符号数据用最高有效位表示数据的符号
所以，最高有效位就是符号标志的状态

## Slide 18: 奇偶标志PF（Parity Flag）
当运算结果最低字节中“1”的个数为零或偶数时，PF = 1；否则PF = 0
3AH + 7CH＝B6H＝10110110B
结果中有5个1，是奇数：PF = 0
PF标志仅反映最低8位中“1”的个数是 偶或奇，即使是进行16位字操作

## Slide 19: 溢出标志OF（Overflow Flag）
若算术运算的结果有溢出，
则OF＝1；否则 OF＝0
3AH + 7CH＝B6H，产生溢出：OF = 1
AAH + 7CH＝（1）26H，没有溢出：OF = 0

## Slide 20: 溢出标志OF（Overflow Flag）
  问题
  什么是溢出？
  溢出和进位有什么区别？
  处理器怎么处理，程序员如何运用？
  如何判断是否溢出？

## Slide 21: 什么是溢出
处理器内部以补码表示有符号数
8位表达的整数范围是：＋127～－128
16位表达的范围是：＋32767～－32768
如果运算结果超出这个范围，就产生了溢出
有溢出，说明有符号数的运算结果不正确
3AH＋7CH＝B6H，就是58＋124＝182，
已经超出－128～＋127范围，产生溢出，故OF＝1；
另一方面，补码B6H表达真值是-74，
显然运算结果也不正确

## Slide 22: 溢出和进位
溢出标志OF和进位标志CF是两个意义不同的标志
进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围，运算结果仍然正确；
溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围，运算结果已经不正确。
请看例子

## Slide 23: 溢出和进位的对比
例1：3AH + 7CH＝B6H
无符号数运算： 58＋124＝182
范围内，无进位
有符号数运算： 58＋124＝182
范围外，有溢出
例2：AAH + 7CH＝（1）26H
无符号数运算： 170＋124＝294
范围外，有进位
有符号数运算： －86＋124＝28
范围内，无溢出

## Slide 24: 如何运用溢出和进位
处理器对两个操作数进行运算时，按照无符号数求得结果，并相应设置进位标志CF；同时，根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志OF。
应该利用哪个标志，则由程序员来决定。也就是说，如果将参加运算的操作数认为是无符号数，就应该关心进位；认为是有符号数，则要注意是否溢出。

## Slide 25: 溢出的判断
判断运算结果是否溢出有一个简单的规则：
只有当两个相同符号数相加（包括不同符号数相减），而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；因为，此时的运算结果显然不正确
其他情况下，则不会产生溢出

## Slide 26: 辅助进位标志AF（Auxiliary Carry Flag）
3AH + 7CH＝B6H，D3有进位：AF = 1
运算时D3位（低半字节）有进位或借位时，AF = 1；否则AF = 0。
这个标志主要由处理器内部使用，用于十进制算术运算调整指令中，用户一般不必关心

## Slide 27: 方向标志DF（Direction Flag）
用于串操作指令中，控制地址的变化方向：
  设置DF＝0，存储器地址自动增加；
  设置DF＝1，存储器地址自动减少。
CLD指令复位方向标志：DF＝0
STD指令置位方向标志：DF＝1

## Slide 28: 中断允许标志IF（Interrupt-enable Flag）
用于控制外部可屏蔽中断是否可以被处理器响应：
  设置IF＝1，则允许中断；
  设置IF＝0，则禁止中断。
CLI指令复位中断标志：IF＝0
STI指令置位中断标志：IF＝1

## Slide 29: 陷阱标志TF（Trap Flag）
用于控制处理器进入单步操作方式：
  设置TF＝0，处理器正常工作；
  设置TF＝1，处理器单步执行指令。
单步执行指令——处理器在每条指令执行结束时，便产生一个编号为1的内部中断
这种内部中断称为单步中断
所以TF也称为单步标志
利用单步中断可对程序进行逐条指令的调试
这种逐条指令调试程序的方法就是单步调试

## Slide 30: 四. 存储器组织与段寄存器
寄存器是微处理器内部暂存数据的存储单元，以名称表示
存储器则是微处理器外部存放程序及其数据的空间
程序及其数据可以长久存放在外存，在程序需要时才进入主存
主存需要利用地址区别

## Slide 31: 数据信息的表达单位
计算机中信息的单位
  二进制位Bit：存储一位二进制数：0或1
  字节Byte：8个二进制位，D7～D0
  字Word：16位，2个字节，D15～D0
  双字DWord：32位，4个字节，D31～D0
最低有效位LSB：数据的最低位，D0位
最高有效位MSB：数据的最高位，对应字节、字、双字分别指D7、D15、D31位
图示

## Slide 32: 1. 数据的存储格式
 |  |  | D7 |  | D0 | 字节
 |  | D15 |  |  | D0 | 字
D31 |  |  |  |  | D0 | 双字
D7 D0 | 
 | 00006H
78H | 00005H
56H | 00004H
12H | 00003H
34H | 00002H
 | 00001H
 | 00000H
低地址

## Slide 33: 存储单元及其存储内容
每个存储单元都有一个编号；被称为存储器地址
每个存储单元存放一个字节的内容
0002H单元存放有一个数据34H
表达为 [0002H]＝34H
图示

## Slide 34: 多字节数据存放方式
多字节数据在存储器中占连续的多个存储单元：
  存放时，低字节存入低地址，高字节存入高地址；
  表达时，用它的低地址表示多字节数据占据的地址空间。
图1.7中2号“字”单元的内容为：
  [0002H] = 1234H
2号“双字”单元的内容为：
  [0002H] = 78561234H
80x86处理器采用“低对低、高对高”的存储形式，被称为“小端方式Little Endian”。
相对应还存在“大端方式Big Endian”。
图示

## Slide 35: 数据的地址对齐
同一个存储器地址可以是字节单元地址、字单元地址、双字单元地址等等
字单元安排在偶地址（xxx0B）、双字单元安排在模4地址（xx00B）等，被称为“地址对齐（Align）”
对于不对齐地址的数据，处理器访问时，需要额外的访问存储器时间
应该将数据的地址对齐，以取得较高的存取速度
视具体情况来确定

## Slide 36: 2. 存储器的分段管理
8086CPU有20条地址线
  最大可寻址空间为220＝1MB
  物理地址范围从00000H～FFFFFH
8086CPU将1MB空间分成许多逻辑段（Segment）
  每个段最大限制为64KB
  段地址的低4位为0000B
这样，一个存储单元除具有一个唯一的物理地址外，还具有多个逻辑地址

## Slide 37: 物理地址和逻辑地址
对应每个物理存储单元都有一个唯一的20位编号，就是物理地址，从00000H～FFFFFH。
分段后在用户编程时，采用逻辑地址，形式为
段基地址 : 段内偏移地址
分隔符

## Slide 38: 逻辑地址
段地址说明逻辑段在主存中的起始位置
8086规定段地址必须是模16地址：xxxx0H
省略低4位0000B，段地址就可以用16位数据表示，就能用16位段寄存器表达段地址
偏移地址说明主存单元距离段起始位置的偏移量
每段不超过64KB，偏移地址也可用16位数据表示

## Slide 39: 物理地址和逻辑地址的转换
将逻辑地址中的段地址左移4位，加上偏移地址就得到20位物理地址
一个物理地址可以有多个逻辑地址
逻辑地址 1460:100、1380:F00
物理地址 14700H 14700H
14600H
＋ 100H
14700H
13800H
＋ F00H
14700H
段地址左移4位
加上偏移地址
得到物理地址

## Slide 40: 3. 段寄存器
8086有4个16位段寄存器
  CS（代码段）指明代码段的起始地址
  SS（堆栈段）指明堆栈段的起始地址
  DS（数据段）指明数据段的起始地址
  ES（附加段）指明附加段的起始地址
每个段寄存器用来确定一个逻辑段的起始地址，每种逻辑段均有各自的用途

## Slide 41: 段值的确定
一个执行文件.exe在电击执行时，首先由操作系统分析本程序的段占用情况：包括多少段、各段长度、代码段第一条指令的偏移
然后在当前内存中寻找合适区域，并分配CS、DS、SS、ES等各段
把.exe执行文件中的数据调入内存DS段，代码调入内存CS段……..
然后把CPU的CS变为当前分配的代码段值，IP为第一条指令的偏移，从而开始程序的执行
在汇编程序时，通过交叉文件可以看出各段大小。

## Slide 42: 代码段（Code Segment）
代码段用来存放程序的指令序列
代码段寄存器CS存放代码段的段地址
指令指针寄存器IP指示下条指令的偏移地址
处理器利用CS:IP取得下一条要执行的指令

## Slide 43: 堆栈段（Stack Segment）
堆栈段确定堆栈所在的主存区域
堆栈段寄存器SS存放堆栈段的段地址
堆栈指针寄存器SP指示堆栈栈顶的偏移地址
处理器利用SS:SP操作堆栈顶的数据

## Slide 44: 数据段（Data Segment）
数据段存放运行程序所用的数据
数据段寄存器DS存放数据段的段地址
各种主存寻址方式（有效地址EA）得到存储器中操作数的偏移地址
处理器利用DS:EA存取数据段中的数据

## Slide 45: 附加段（Extra Segment）
附加段是附加的数据段，也用于数据的保存：
附加段寄存器ES存放附加段的段地址
各种主存寻址方式（有效地址EA）得到存储器中操作数的偏移地址
处理器利用ES:EA存取附加段中的数据
串操作指令将附加段作为其目的操作数的存放区域

## Slide 46: 如何分配各个逻辑段
程序的指令序列必须安排在代码段
程序使用的堆栈一定在堆栈段
程序中的数据默认是安排在数据段，也经常安排在附加段，尤其是串操作的目的区必须是附加段
数据的存放比较灵活，实际上可以存放在任何一种逻辑段中
演示

## Slide 47: 段超越前缀指令
没有指明时，一般的数据访问在DS段；使用BP访问主存，则在SS段
默认的情况允许改变，需要使用段超越前缀指令；8086指令系统中有4个：
  CS: ；代码段超越，使用代码段的数据
  SS: ；堆栈段超越，使用堆栈段的数据
  DS: ；数据段超越，使用数据段的数据
  ES: ；附加段超越，使用附加段的数据
示例

## Slide 48: 段超越的示例
没有段超越的指令实例：
MOV AX,[2000H] ；AX←DS:[2000H]
  ；从默认的DS数据段取出数据
采用段超越前缀的指令实例：
MOV AX,ES:[2000H] ；AX←ES:[2000H]
  ；从指定的ES附加段取出数据
总结

## Slide 49: 段寄存器的使用规定
访问存储器的方式 | 默认 | 可超越 | 偏移地址
取指令 | CS | 无 | IP
堆栈操作 | SS | 无 | SP
一般数据访问 | DS | CS ES SS | 有效地址EA
BP基址的寻址方式 | SS | CS ES DS | 有效地址EA
串操作的源操作数 | DS | CS ES SS | SI
串操作的目的操作数 | ES | 无 | DI

## Slide 50: 存储器的分段
8086对逻辑段要求：
  段地址低4位均为0
  每段最大不超过64KB
8086对逻辑段并不要求：
  必须是64KB
  各段之间完全分开（即可以重叠）
各段独立
各段重叠
最多多少段？
最少多少段？

## Slide 51: 各个逻辑段独立

## Slide 52: 各个逻辑段重叠

## Slide 53: 1MB空间的分段
1MB空间最多能分成多少个段？
每隔16个存储单元就可以开始一个段，
所以1MB最多可以有：
220÷16＝216＝64K 个段
1MB空间最少能分成多少个段？
每隔64K个存储单元开始一个段，
所以1MB最少可以有：
220÷216＝16 个段

## Slide 54: 总结
8086有8个8位通用寄存器、8个16位通用寄存器
8086有6个状态标志和3个控制标志
8086将1MB存储空间分段管理，有4个段寄存器，对应4种逻辑段
8086有4个段超越前缀指令，用于明确指定数据所在的逻辑段

## Slide 55: 逻辑段分配

## Slide 56: 8088的指令执行示例

## Slide 58
  ANSI编码
  英文字符以及符号用ASCII编码0-7FH。
  不同语言的操作系统的字符集ANSI编码不同：简体OS等采用GBK编码（GB2312-80的扩充）；繁体OS采用BIG5；日文OS采用JIS编码。
  ANSI编码不能兼容通用。所以也有了中日韩的CJK编码，再然后有了统一的Unicode编码。

## Slide 59: 2. 汉字编码
GB2312-80编码
  7445个双字节编码：每个字节首位为1，第一个字节A1-FE,第二个字节A1-FE；94区 94位
GBK编码
  加入繁体字和一些符号，首字节大于7F,第二字节不限
GB18030大字符集编码
  160万个汉字及各民族字符以及符号，四字节编码
  单字节：0-7F
  双字节：第一字节81-FE 第二字节40-FE（不包括7F）
  四字节：第一字节81-FE 第二字节30-39
  第三字节81-FE 第四字节30-39
CJK编码：中日韩2字节编码
统一编码：全世界文字统一的Unicode编码

## Slide 61: 汉字输入
标准键盘输入：标准英文键盘输入
  2000余种编码方法
  拼音输入：微软、搜狗、百度
  字形编码：五笔字型、首尾码、。。。。
  数字编码：区位码、电报码
  输入法软件将按键组合转换为内码存储和处理
整字大键盘输入：部 阵
手写输入
  手写输入、笔输入。
  笔划的模式识别技术
语音输入
  语音识别技术

## Slide 62: 汉字显示
字模库：硬盘、打印机rom
16*16 24*24 32*32 矢量汉字 ttf汉字
显示打印软件将其由机内码通过字模库显示打印出来

## Slide 63: Unicode编码
Unicode标准
  全世界所有文字符号的统一编码方法，从65535个扩到100多万个（3字节），后又扩到21亿多个（4）。
  每个符号的编号-序号都不一样: unicode.org
(1) UTF-16:每个字符编码长16位，用于访问效率和存储空间并重的环境中。是Windows内核编码。
  VC的wchar_t *类型的字符串(包括硬编码在.h/.cpp里的字符串字面值)，自动采用UTF-16的编码
(2) UTF-8：以8位为单元对UCS(Unicode Character Set)进行编码，是一种变长的字节编码系统。ASCII码占用一个字节，字节值和ASC II码值一样。
(3) UTF-32:用于不太关心存储空间的环境，每个字符宽度固定为32位。

## Slide 64: UTF-8
互联网领域通用的编码方式，从URL地址，到HTML到邮件等等，普遍采用UTF8编码
变长编码：使用1~4个字节表示一个Unicode序号的字，根据不同的字而变化字节长度。
编码规则
  对于单字节的符号，首位为0，后面7位是其unicode序号。因此对于英语字母，UTF-8编码和ASCII码是相同的。
  对于n(2-4)字节的符号，第一个字节的前n位都设为1，第n+1位设为0，后面字节的前两位一律设为10。剩下的没有提及的二进制位，全部为这个符号的unicode码。

## Slide 65
Unicode符号范围 | UTF-8编码方式
(十六进制) | （二进制）
---------------------+-----------------------------------
0000 0000-0000 007F | 0xxxxxxx 0000 0080-0000 07FF | 110xxxxx 10xxxxxx 0000 0800-0000 FFFF | 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 0001 0000-0010 FFFF | 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
汉字“严”unicode是4E25（100111000100101），需3字节，"11100100 10111000 10100101"，转换成十六进制就是E4B8A5
汉字及CJK的Unicode序号2E80-FFFF，UTF8都是3字节
Unicode序号到UTF-8编码可用程序实现互相转换
注意区别：OS内核编码（UTF-16）、OS编码（ANSI）、应用程序编码（网络类UTF-8，有的支持多种编码）
请关注VC、Java等的编码类的函数及应用

## Slide 66: 一、指令的组成
指令由操作码和操作数两部分组成
操作码说明计算机要执行哪种操作，如传送、运算、移位、跳转等操作，它是指令中不可缺少的组成部分
操作数是指令执行的参与者，即各种操作的对象
有些指令不需要操作数，通常的指令都有一个或两个操作数，也有个别指令有3个甚至4个操作数
操作码
操作数

## Slide 67: 指令的操作码和操作数
每种指令的操作码：
  用一个唯一的助记符表示（指令功能的英文缩写）
  对应着机器指令的一个二进制编码
指令中的操作数：
  可以是一个具体的数值
  可以是存放数据的寄存器
  或指明数据在主存位置的存储器地址

## Slide 68: 指令的助记符格式
标号：操作码 操作数1,操作数2；注释
标号:本指令的地址，与跳转循环连用
操作数2，称为源操作数 src，它表示参与指令操作的一个对象
操作数1，称为目的操作数 dest，它不仅可以作为指令操作的一个对象，还可以用来存放指令操作的结果
分号后的内容是对指令的解释
示例

## Slide 69: 传送指令MOV的格式
MOV dest,src ；dest←src
MOV指令的功能是将源操作数src传送至目的操作数dest，例如：
  MOV AL,05H ；AL←05H
  MOV BX,AX ；BX←AX
  MOV AX,[SI] ；AX←DS:[SI]
  MOV AX,[BP+06H] ；AX←SS:[BP+06H]
  MOV AX,[BX+SI] ；AX←DS:[BX+SI]
演示

## Slide 70: 传送指令MOV的功能
源操作数 src
目的操作数 dest
30H
30H
被传送的数据

## Slide 71: 二、指令系统
8086／8088的指令系统包含了六种类型，其中数据传送指令14条，算术运算指令20条，逻辑运算指令13条，串操作指令10条，控制转移指令28条，处理器控制指令12条。

## Slide 75: 三、操作数寻址方式
由来：编程需要，变量、数组、结构、堆栈等等访问需要
从8086的机器代码格式入手，论述：
  立即数寻址方式
  寄存器寻址方式
  存储器寻址方式
进而熟悉8086汇编语言指令格式，尤其是其中操作数的表达方法；为开8086指令系统做好准备

## Slide 76: 寻址方式
指令系统设计了多种操作数的来源
寻找操作数的过程就是操作数的寻址
操作数采取哪一种寻址方式，会影响机器运行的速度和效率
如何寻址一个操作数对程序设计很重要

## Slide 77: 1. 立即数寻址方式
指令中的操作数直接存放在机器代码中，紧跟在操作码之后（操作数作为指令的一部分存放在操作码之后的主存单元中）
这种操作数被称为立即数imm
  它可以是8位数值i8（00H～FFH）
  也可以是16位数值i16（0000H～FFFFH）
立即数寻址方式常用来给寄存器赋值

## Slide 78: 立即数寻址指令
MOV AL,05H ；AL←05H
MOV AX,0102H ；AX←0102H
立即寻址

## Slide 79: 2. 寄存器寻址方式
操作数存放在CPU的内部寄存器reg中，可以是：
  8位寄存器r8：
  AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
  16位寄存器r16：
  AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP
  4个段寄存器seg：
  CS、DS、SS、ES

## Slide 80: 寄存器寻址指令
MOV AX,1234H ；AX←1234H
MOV BX,AX ；BX←AX
寄存器寻址

## Slide 81: 3. 存储器寻址方式
指令中给出操作数的主存地址信息（偏移地址，称之为有效地址EA），而段地址在默认的或用段超越前缀指定的段寄存器中
8086设计了多种存储器寻址方式
  1、直接寻址方式
  2、寄存器间接寻址方式
  3、寄存器相对寻址方式
  4、基址变址寻址方式
  5、相对基址变址寻址方式

## Slide 82
操作数在内存寻址可归纳为：
  BX/BP+SI/DI+off
  BX/BP+SI/DI*n+off 386以上PU
  每一部分都是可选的
  但至少有一部分
各部分的有机组合就形成了各种寻址方式

## Slide 83: 直接寻址方式
有效地址在指令中直接给出
默认的段地址在DS段寄存器，可使用段超越前缀改变
  MOV AX,[2000H]
  ；AX←DS:[2000H]
  ；指令代码：A10020
  MOV AX,ES:[2000H]
  ；AX←ES:[2000H]
  ；指令代码：26A10020
直接寻址

## Slide 84: 寄存器间接寻址方式
有效地址存放在基址寄存器BX或变址寄存器SI、DI中,不是BP
默认的段地址在DS段寄存器，可使用段超越前缀改变
  MOV AX,[SI] ；AX←DS:[SI]
间接寻址

## Slide 85: 寄存器相对寻址方式
有效地址是寄存器内容与有符号8位或16位位移量之和，寄存器可以是BX、BP或SI、DI
  有效地址＝BX/BP/SI/DI＋8/16位位移量
段地址对应BX/SI/DI寄存器默认是DS，对应BP寄存器默认是SS；可用段超越前缀改变

## Slide 86: 寄存器相对寻址指令
MOV AX,[DI+06H]
；AX←DS:[DI+06H]
MOV AX,[BP+06H]
；AX←SS:[BP+06H]
MOV AX,[BP]
；AX←SS:[BP+00]
是寄存器相对寻址，而不是寄存器间接寻址方式。
debug 可验证
相对寻址

## Slide 87: 基址变址寻址方式
有效地址由基址寄存器（BX或BP）的内容加上变址寄存器（SI或DI）的内容构成：
  有效地址＝BX/BP＋SI/DI
段地址对应BX基址寄存器默认是DS，对应BP基址寄存器默认是SS；可用段超越前缀改变

## Slide 88: 基址变址寻址指令
MOV AX,[BX+SI]
；AX←DS:[BX+SI]
MOV AX,[BP+DI]
；AX←SS:[BP+DI]
MOV AX,DS:[BP+DI]
；AX←DS:[BP+DI]
基址变址

## Slide 89: 相对基址变址寻址方式
有效地址是基址寄存器（BX/BP）、变址寄存器（SI/DI）与一个8位或16位位移量之和：
  有效地址＝BX/BP＋SI/DI＋8/16位位移量
段地址对应BX基址寄存器默认是DS，对应BP基址寄存器默认是SS；可用段超越前缀改变

## Slide 90: 相对基址变址寻址指令
MOV AX,[BX+SI+06H]
；AX←DS:[BX+SI+06H]
注意：BX+SI+n后的值可能没意义，超出你所要求的范围。只能是0000~FFFF。
位移量可用符号表示
同一寻址方式有多种表达形式
相对基址变址

## Slide 91: 用符号表示位移量
在寄存器相对寻址或相对基址变址寻址方式中，位移量可用符号表示：
  MOV AX,[SI+COUNT]
  ；COUNT是事先定义的变量或常量（就是数值）
  MOV AX,[BX+SI+WNUM]
  ；WNUM也是变量或常量

## Slide 92: 多种表达形式
同一寻址方式可以写成不同的形式：
  MOV AX,[BX][SI]
  ；等同于 MOV AX,[BX+SI]
  MOV AX,COUNT[SI]
  ；等同于 MOV AX,[SI+COUNT]
  MOV AX,WNUM[BX][SI]
  ；等同于 MOV AX,WNUM[BX+SI]
  ；等同于 MOV AX,[BX+SI+WNUM]

## Slide 93: 4. 比例寻址方式
386以上的CPU支持比例寻址方式
支持32、64位的寄存器与存储器
  1、[ 变址寄存器*n 比例因子]
  2、[ 变址寄存器*n + 偏移地址offset ]
  3、[ 基址寄存器 + 变址寄存器*n ]
  4、[ 基址寄存器 +
  变址寄存器*n +
  偏移地址offset ]
  基址与变址寄存器任意、变址不能为SP

## Slide 94: 5. 8086的机器代码格式
给出立即寻址方式需要的数值本身
给出某些寻址方式需要的对基地址的偏移量
表明采用的寻址方式
1/2字节 | 0/1字节 | 0/1/2字节 | 0/1/2字节
操作码 | mod reg r/m | 位移量 | 立即数
操作数

## Slide 95: 标准机器代码示例
mov ax,[BP+0] ；机器代码是 8B 46 00
前一个字节8B是操作码（含w＝1表示字操作）
中间一个字节46（01 000 110）是 “mod reg r/m”字节
  reg＝000表示目的操作数为AX
  mod＝01和r/m＝110表示源操作数为[BP+D8]
最后一个字节就是8位位移量〔D8＝〕00
1/2字节 | 0/1字节 | 0/1/2字节 | 0/1/2字节
操作码 | mod reg r/m | 位移量 | 立即数

## Slide 96: 其它机器代码形式
mov al,05 ；机器代码是B0 05
前一个字节B0是操作码（含一个操作数AL），后一个字节05是立即数
mov ax,0102H ；机器代码是B8 02 01
前一个字节B8是操作码（含一个操作数AX），后两个字节02 01是16位立即数（低字节02在低地址）
操作码
操作数

## Slide 97: 指令操作数的表达－寄存器
r8——任意一个8位通用寄存器
  AH AL BH BL CH CL DH DL
r16——任意一个16位通用寄存器
  AX BX CX DX SI DI BP SP
reg——代表r8或r16
seg——段寄存器 CS/DS/ES/SS
一定要熟悉噢！

## Slide 98: 指令操作数的表达－存储器
m8——一个8位存储器操作数单元（所有主存寻址方式）
m16——一个16位存储器操作数单元（所有主存寻址方式）
mem——代表m8或m16
一定要熟悉噢！

## Slide 99: 指令操作数的表达－立即数
i8——一个8位立即数
i16——一个16位立即数
imm——代表i8或i16
dest——目的操作数
src——源操作数
一定要熟悉噢！

## Slide 100: 立即数寻址

## Slide 101: 寄存器寻址

## Slide 102: 直接寻址

## Slide 103: 寄存器间接寻址

## Slide 104: 寄存器相对寻址

## Slide 105: 基址变址寻址

## Slide 106: 相对基址变址寻址

## Slide 107: 一、开发环境建立
安装VS2010、2012、2015
  选中Visual C++
XP下需安装补丁
安装帮助文档：帮助->添加删除帮助内容
重置开发环境：工具->导入导出设置->重置
设置汇编语言关键字高亮显示
  下载usertype.dat,拷贝到VS安装目录下的common files\IDE
  在工具-选项-文本编辑器-增加.asm(Visual C++)
设置源程序显示行号:工具-选项-编辑器-C++
VS2015需下载C标准函数库msvcrt.lib

## Slide 108: 安装帮助文档

## Slide 109: 重置开发环境

## Slide 110: 设置汇编关键字高亮显示

## Slide 111: 设置显示行号

## Slide 112: 二、建立汇编语言工程
创建解决方案和工程
  建议选择“空项目”
  在旧解决方案里创建新工程后，要设置启动项目
设置汇编语言程序的编译器
  工程上“生成依赖项” ，选择MASM
设置程序的运行环境
  工程上属性->连接器->系统->子系统->console
添加源程序
  选择visual c++的.cpp,但文件名用.asm
编译调试同Visual C++

## Slide 113: 创建解决方案和工程

## Slide 114: 设置汇编语言编译器

## Slide 115: 设置程序运行环境

## Slide 116: 添加汇编语言源程序

## Slide 117: 编写汇编语言源程序

## Slide 118: 编译连接与运行调试

## Slide 119: 编译连接与运行调试
建议直接F10，一次性编译链接并进入单步调试模式。
调试时使用的跟踪类热键
  F5 全速运行 Shift+F5 终止运行
  F10 单步执行 F11单步进入子程序
  Ctrl+F10 运行到当前光标处
  F9 设置/取消断点 Shift+F11跳出本函数
调试时使用的查看类热键
  ALT+8 反汇编 ALT+5 寄存器
  ALT+6 内存 CTRL+ALT+M 1/2/3/4

## Slide 120: Visual Studio寄存器的标志位
VS中的标志位 Intel的标志位
OV OF
UP DF
EI IF
PL SF
ZR ZF
AC AF
PE PF
CY CF
其实VS中的标志位是Intel标志位为1时对应的英文单词的速写 如PF=1 是偶校验 ParityEven

## Slide 121: 三、汇编语言程序格式
汇编语言面向硬件直接编程，所以需要对硬件环境和设置需要指示清楚
  CPU
  存储模式、函数调用缺省规范
  堆栈段大小—若有深层递归需增加到符合要求
  数据段定义
  代码段定义
  第一条指令位置 END main
程序结束要返回操作系统
  调用OS标准函数ExiProcess(int return_val)

## Slide 122
外部函数要用PROTO先声明再使用
  Windows标准函数，PROTO STDCALL（可省）
  C函数PROTO C
  可变参数类型 VARARG
  参数类型为BYTE、DWORD等，不能DB、DD
外部的函数库用INCLUDELIB指明
用OPTION指明大小写是否敏感
  由于调用C函数，大小写敏感
函数调用的参数传递
  通过push param1等传递参数，倒着传输。
  要注意是传地址（OFFSET 变量）还是传值

## Slide 123
函数调用后的堆栈平衡
  参数传递(push)改变了当前堆栈的栈顶ESP
  函数调用后要把参数退出(pop)堆栈
  C用 “ADD ESP，4*参数个数n” 即可堆栈平衡，不要pop，因为pop慢而且pop出来的数没有用
  Windows标准调用的函数不用在主程序中堆栈平衡，因为子程序在返回时实现了堆栈平衡
函数调用的简写方法—宏缩写方式
  INVOKE 函数名，参数1，参数2，……
  可代替 push参数 call函数 堆栈平衡

## Slide 124: 采用chr$宏的函数调用缩写方式
chr$ MACRO any_text:VARARG
LOCAL txtname
.data
txtname db any_text,0
align 4
.code
EXITM <OFFSET txtname>
ENDM
.code
INVOKE printf,chr$(“Hello!”,0dh,0ah)
;与C语言的函数调用基本一致了。

## Slide 125: 四、汇编语言的程序元素
类型数与表达式指令/语句函数/模块源程序文件工程解决方案
标识符：关键字/保留字、标号、常量名、变量名、类型名、函数名、宏名等
表达式
  常量表达式：编译器计算出来，放在二进制代码的位置
  汇编语言没有变量表达式，寻址方式中的+*等不是EU计算的。一个变量表达式在汇编中要用多条指令实现
  表达式具备与C同样的运算符顺序
  有算术表达式、逻辑表达式
硬指令与软指令
  硬指令：执行性语句，由CPU执行
  软指令：指示性语句，由编译器/连接器识别，处理该指令

## Slide 126: 五、汇编语言的数据类型
简单数据类型与复杂数据类型
  字符、数值、数组、地址与指针类型是简单数据类型
  结构struct、联合union是复杂的数据类型，是多个数(类型可不同)组成的一个较复杂的数据类型
在汇编语言中，一个变量就是元素个数为1的数组，所以其定义是一样的。
汇编语言中的数据类型就是其占用的空间，所以类型为：DB、DW、DD、DF、DQ、DT，表示其类型为1、2、4、6、8、10个字节（空间定义法）

## Slide 127
汇编语言没有指针类型
  因为指针就是存储单元的地址，是一个无符号数
  32位CPU为DWORD,64位CPU为QWORD。
  为与C一致，高版本的汇编语言中增加了PTR BYTE/WORD/Sword……类型，但其本质就是一个32位或64位的数—>地址。
变量、数组、指针在类型上没有本质区别
某D？类型到底是什么具体的类型，由指令决定，其实CPU是不知道的，程序员和编译器知道。

## Slide 128: 汇编语言与C的类型对应
高版本的汇编语言支持与C对应的类型
  新增byte、sbyte、word、sword、dword、sdword、fword、qword、tbyte、 real4、real8
  对应低版本db、db、dw、dw、dd、dd、df、dq、dt、dd、dq
  对应C的unsigned char、char、无、无、unsigned int、int、无、long long、无、float、double
C的bool就是int，为ASM的dd或sdword
C的指针如 type *p，在低版本ASM中为dd/dq，在高版本ASM中为 ptr type，当然用 dd/dq也一样。
汇编语言与C一样在赋初值时不进行类型检查。也就是有符号数与无符号数可互相赋值，real4与dd,real8与double等也可以互相赋值。

## Slide 129: 六、常量与常量表达式
常量：常数与符号常量，数值型/字符串型
符号常量的定义，常量在程序里可改变
  COUNT = 100
  CNT EQU 100
  UNIT EQU “HIT”
符号常量由编译器在对源程序扫描时替换为真正的常数。
  Char=‘A’
  REPEAT 26
  DB Char
  Char=Char+1 ;改变了Char
  ENDM

## Slide 130
常量表达式
  算术表达式
  逻辑表达式
表达式的计算由编译器进行，替换当前位置的数
表达式的计算顺序与C一样
可以用（）指定计算顺序

## Slide 131: 七、变量、初值与赋值
变量是变化的量：全局变量和局部变量。
C的字符串常量在汇编语言中是全局变量：格式串
全局变量定义：在数据段，可以赋初值
  .data
  x1 db 1, -2, 3, '1', "123a bc"
  y10 real4 0.1
  zqdq ?
局部变量定义：在子程序开始（代码段），定义时不赋初值
  sum proc C uses ebx ecx esi arri:ptr sdword,n:dword
  local i:dword, a[10]:byte ;局部变量定义
  mov i,-1 ;用指令赋初值
  mov ecx,10
  LL: mov a[ecx],cl ;数组用循环结构初始化
  loop LL

## Slide 132
变量的初值为常量或常量表达式
汇编语言与C一样在赋初值时不进行类型检查。也就是有符号数与无符号数可互相赋值，real4与dd,real8与double等也可以互相赋值。
全局变量赋初值：是由编译器在指定数据段在本变量偏移位置-即地址处，放置了转换成相应编码的二进制数。
局部变量赋初值：局部变量定义时不能赋初值，必须由执行硬指令来赋初值

## Slide 133
全局变量在数据段或附加段，在程序整个执行期间都占有固定的空间
局部变量在堆栈段，程序开始执行时并不存在其空间或初值，在程序运行进入子程序后，通过硬指令动态地分配空间、赋初值，子程序结束返回主程序前，再动态释放其占有空间。
全局变量的地址是一个固定的常数，可以用OFFSET获得其地址。
局部变量的地址不固定，必须用执行硬指令获得。并可由ADDR宏（LEA硬指令）获取
全局变量可以用DUP循环赋值

## Slide 134
变量可以有初值，编译器会在.obj与.exe执行文件中占用相应的类型空间
变量也可以没有初值（即没有初始化），编译器在.obj与.exe执行文件中不占空间，一般这样的变量可都定义在.data?段中
字符串常量可以用“HELLO”，也可以用‘H’，‘E’，‘L’，‘L’，‘O’，串最后一定要有0，不能用转义符\n等。
全局变量可以用DUP循环赋值，且可以嵌套
  X DD 1，2，3，10 dup（1，0）
  Y DD 5 dup（1，10 dup（0，0FFH），0）

## Slide 135: 一、程序的结构
顺序、分支、循环：回忆下C语言程序结构
  顺序结构
  分支结构
    单分支、二分支、多分支
    If(条件) else elseif (条件) endif 结构、switch结构
  循环结构：特殊的分支结构
    For循环、Do-While循环、While循环
      For循环是While循环的一种
    单循环、内外多循环
子程序
  子程序=函数=过程
  子程序嵌套
  子程序递归
中断、异常与陷阱

## Slide 136
汇编语言的顺序结构
  CPU每执行一条指令自动修改EIP
  汇编语言程序执行的顺序，必须通过控制转移指令修改。不能通过对CS或EIP赋值来改变
汇编语言的分支结构
  分支条件的产生：改变了标志位
    算术运算（含比较）、逻辑运算(位)操作、串比较串搜索指令等会修改标志位
  分支转移语句分类:
    按标志位：JZ/JNZ JC/JNC JS/JNS JO/JNO JP/JNP
    无符号比较转移：JA JAE JB JBE JZ
    有符号比较转移：JG JGE JL JLE JZ
    其他：JCXZ等
  无条件转移指令：JMP

## Slide 137
汇编语言的循环结构
  循环是一种特殊的分支
  C语言有FOR、DO While、While三种循环
  汇编语言只有LOOP/LOOPZ/LOOPNZ一种循环，是类似C的DO While循环
  循环要注意： 循环初始化、循环体、LOOP L
  汇编语言的LOOP缺省用ECX作为循环次数
注意：
除了JMP无条件转移指令，其他的条件分支指令、循环指令的操作数，其本质是一个相对距离，此距离只能在-128~127之间。即只能用一个字节表示。 见演示

## Slide 138: 决策伪指令
象C语言一样编写程序的各类结构
但本质上会转换为cmp jz jae loop等汇编语言指令
编程时可以采用决策伪指令。
不建议花时间学习
  决策伪指令生成的代码没有直接写高效
  容易出现编译错误
决策伪指令编写，仍然要遵循汇编语言的操作数寻址方式—编译错的典型
决策伪指令会导致程序执行错误：加nop

## Slide 139: 四、子程序
子程序：独立功能的模块，C中为函数，Basic与Pascal中为过程（无返回值）或函数（有返回值）
当多次调用子程序时，比其他方法减少代码长度。模块化、易读性好。
在主程序里用CALL P调用子程序P，在子程序里用RET返回主程序。
调用和返回是通过堆栈来实现的：把CALL的下一条指令的地址压栈
子程序的名字P本质就是个地址，可以段内调用，也可以跨段调用

## Slide 140
子程序可以有参数
  参数传递可以采用寄存器、全局变量、堆栈，也可以用外设或IO端口
子程序可以返回值
  返回值用寄存器或全局变量，不能用堆栈。也可以用外设或IO端口。C用累加器作为缺省返回值
子程序内部可以有局部变量
  局部变量要在堆栈段申请
  子程序返回前要释放

## Slide 141
进入子程序里执行程序会修改寄存器的值，所以应该把被修改的寄存器保护=>压栈，子程序返回前应该把他们恢复原状。即保护与恢复现场。
子程序中需要对参数或局部变量访问，访问时采用[EBP+/-……]形式。
子程序可以递归，但会占用大量堆栈。需保证堆栈空间够用，否则堆栈溢出。

## Slide 142
子程序调用回到主程序应该把参数占有的空间释放，即堆栈平衡
  Windows的标准调用STDCALL函数，用RET n在子程序实现堆栈平衡。
  C语言函数的C调用，必须在主程序通过ADD ESP，N*4来堆栈平衡
  C通过这种方式可以实现可变个数的参数，即VARARG：编译器识别参数个数，增加相应堆栈平衡指令

## Slide 143: 子程序声明
纯纯模式—标号模式
  F： MOV EAX,1
  ………………
  RET
PROC/ENDP模式
  如MAIN
PROTO/INVOKE模式
  如printf等先声明后使用

## Slide 144: 子程序参数传递
寄存器传递参数
  占用寄存器，主程序需要对参数寄存器赋值。双方都知道约定的寄存器是哪几个。
  速度最快
  子程序比较简洁
变量传递参数
  双方都知道参数是那些全局变量。
  主程序、子程序都简洁。

## Slide 145: 堆栈框架-栈帧
堆栈传递参数
  PUSH 参数Pn
  PUSH 参数Pn-1
  ……………………
  PUSH 参数P1
  CALL 子程序
  ADD ESP,n*4
子程序
  第n个参数的内容为
  [EBP+4+n*4]

## Slide 146: 五、宏
子程序：独立功能的模块，C中为函数，Basic与Pascal中为过程（无返回值）或函数（有返回值）
当多次调用子程序时，比其他方法减少代码长度。模块化、易读性好。
在主程序里用CALL P调用子程序P，在子程序里用RET返回主程序。
调用和返回是通过堆栈来实现的：把CALL的下一条指令的地址压栈
子程序的名字P本质就是个地址，可以段内调用，也可以跨段调用

## Slide 147: 一、C与ASM联合编程
一个项目可以用C或C++等完成大部分的工作，如界面设计、数据访问、事务处理等。
在对底层软硬件进行访问或控制时、要求速度快、空间少等的关键算法，可采用汇编语言
C与汇编语言联合编程有三种方式
  嵌入式汇编：C里直接嵌入汇编 。===单人作业
    __asm XX 或 __asm{ XX; XX;}
  源程序文件方式： ===项目式，多人作业
    ASM.asm CPP.cpp
  库文件方式： 使用第三方的.LIB库
    都编译成OBJ，通过LIB.EXE生成或管理库文件.LIB

## Slide 148: 二、C语言程序反汇编
学生应先熟悉在有C语言源程序的情况下，将C语言的各种要素体现在一个或多个C语言源程序中。分析每一个要素反汇编之后的底层实现。
重点为分支、循环、子程序结构，指针、结构、数组类型的访问，全局、局部、静态变量的使用，有时间可以进行类Class等的分析
例1： switch的实现
例2：指针的访问
例3：结构的元素访问
例4：子程序及参数传递、局部变量、递归
例5：main的参数与返回值分析

## Slide 149: 三、缓冲器及溢出漏洞
缓冲器：高速Cache（CPU、硬盘等）、循环队列、OS虚拟缓存；泛指数组、堆、栈、内存区等。
堆：通过malloc、new等调用操作系统的功能在OS管理的堆空间申请。
堆栈：每一个程序有自己的STACK。
堆栈里的内容：堆栈框架的堆积。
缓冲器溢出的产生：一般是对变量或数组操作时，超出了起空间范围
缓冲器溢出的危害：有上溢、下溢
  数组溢出的危害：有的同学已经尝受到了
  堆溢出的危害：覆盖别人的内存空间
  栈溢出的危害：修改了栈中内容，导致自己或别人堆栈框架中的各部分发生了变化。
缓冲器溢出漏洞：
  返回地址被黑客利用，产生安全问题—微软补丁、安全函数

## Slide 150: 专题8 IO与中断程序设计
输入输出程序设计是针对输入输出设备（外设）的程序设计。实际上，处理器是通过I/O接口电路实现与外设的数据交换的，而与外设交换数据只能采用输入输出指令，针对外设端口进行操作。
处理器与外设的数据传送方式有主要由软件程序控制的直接、查询和中断方法，还有主要由硬件完成的DMA和I/O处理机方法。
本节讨论如何利用I/O程序实现主机与外设的数据传送。

## Slide 151: 示图
程序员需要理解外设占用哪些端口，各个端口交换什么信息；更进一步需要掌握I/O接口电路的工作原理。
返回
I/O接口电路的桥梁作用

## Slide 152: 接口 电路
程序员看见的接口电路，是三类可编程寄存器：
数据寄存器——它保存处理器与外设间交换的数据；
控制寄存器——处理器通过它对外设进行控制；
状态寄存器——外设的当前工作状态通过它向处理器提供。
在涉及外设操作的输入输出程序中，各种寄存器以I/O地址（端口）体现；对应三类寄存器分别被称为数据端口、控制端口和状态端口。
图示
I/O接口电路是处理器与外设间的一个桥梁，是协调两者数据传送的逻辑电路。

## Slide 153: 端口 寻址
8086用于寻址外设端口的地址线为16条，端口最多为216＝65536个（64K），端口号为0000H～FFFFH。
直接寻址只用于寻址前256个端口（00H～FFH ），操作数i8即为端口号。
DX寄存器间接寻址可用于寻址全部64K端口，DX的值就是端口号。
对于大于FFH的端口只能采用间接寻址方式。
每个端口用于传送外设的一个字节数据。字数据传送实际上利用了连续的两个端口地址。
返回
端口即I/O地址，是呈现给程序员的外设

## Slide 154: 输入 指令
输入指令将外设数据传送给CPU内的AL/AX
IN AL,i8 ；字节输入：AL←I/O端口（i8直接寻址）
IN AL,DX ；字节输入：AL←I/O端口（DX间接寻址）
IN AX,i8 ；字输入：AX←I/O端口（i8直接寻址）
IN AX,DX ；字输入：AX←I/O端口（DX间接寻址）
I/O端口具有两种寻址方式
直接寻址和DX间接寻址

## Slide 155: 输出 指令
输出指令将CPU内的AL/AX数据传送给外设
OUT i8,AL ；字节输出：I/O端口（i8直接寻址）←AL
OUT DX,AL ；字节输出：I/O端口（DX间接寻址）←AL
OUT i8,AX ；字输出： I/O端口（i8直接寻址）←AX
OUT DX,AX ；字输出： I/O端口（DX间接寻址）←AX
I/O端口具有两种寻址方式
直接寻址和DX间接寻址

## Slide 156: 1. 程序直接控制输入输出
对于一些工作速度较慢、接口电路较简单的外设，程序中只要执行输入IN或输出OUT指令就可以实现数据传送。这就是所谓的程序直接控制输入输出，也称为无条件传送方式。
PC微机的扬声器就可以采用程序直接控制
扬声器控制接口电路、扬声器声音的控制

## Slide 157: 示图
返回
扬声器发声由PB0和PB1两位控制

## Slide 158: 例
.model tiny
.code
.startup
call speaker_on ;打开扬声器声音
mov ah,1 ;等待按键
int 21h
call speaker_off ;关闭扬声器声音
.exit 0
主程序：响，按键，停

## Slide 159: 发声
speaker_on proc ;扬声器开子程序
push ax
in al,61h ;读取原来控制信息
or al,03h
;D1D0=PB1PB0=11b，其他位不变
out 61h,al ;直接控制发声
pop ax
ret
speaker_on endp
扬声器开子程序

## Slide 160: 闭音
speaker_off proc ;扬声器关子程序
push ax
in al,61h ;读取原来控制信息
and al,0fch
;D1D0=PB1PB0=00b，其他位不变
out 61h,al ;直接控制闭音
pop ax
ret
speaker_off endp
扬声器关子程序

## Slide 161: 2 程序查询输入输出
处理器不断地主动查询外设的状态，在确信外设可以提供或接受数据时，处理器再进行数据的输入输出。
实际的输入输出程序可以规定一个超时参数；以免由于故障等原因而陷入死循环。
PC微机的打印机就可以采用程序查询方式

## Slide 162: 打印 原理
要打印的字符首先提供给数据端口；
然后查询状态端口，确定打印机是否可以接受这个数据；
如果打印机还没有准备好接受数据，则继续检测一个固定时间；
一旦打印机能够接受数据，处理器利用控制端口将数据提供给打印机。
返回
打印机占用3个I/O端口：数据、状态和控制

## Slide 163: 例
mov cx,(sizeof okmsg)-1
;获取打印字符数
mov si,offset okmsg
;获取打印字符首地址
prnbegin: mov dx,378h ;打印机基地址
mov bx,100 ;超时参数，可视情况设置
mov al,[si] ;打印字符
call printchar ;调用字符打印子程序
jc prnerr ;返回CF=1，打印出错
inc si ;返回CF=0，打印正常
loop prnbegin ;继续
主程序：提供打印基地址、字符和超时参数
子程序

## Slide 164: 查询
printchar proc
push cx
out dx,al ;向数据端口输出打印字符
inc dx ;基地址加1成为状态端口地址
print0: sub cx,cx
print1: in al,dx ;查询状态端口
test al,80h ;最高位D7反映打印机状态
jnz print2 ;D7=1，打印机可以接收打印数据
loop print1 ;D7=0，打印机不能接收打印数据
dec bl ;超时参数减1
jnz print0 ;循环检测
查询状态端口，最高位D7反映打印机状态
原理

## Slide 165: 打印
stc ;设置出错标志CF=1
jmp print3 ;退出打印
print2: inc dx ;基地址再加1成为控制端口地址
mov al,0dh ;使最低位D0=1
out dx,al
nop ;延时
mov al,0ch ;使最低位D0=0
out dx,al ;将打印字符送入打印机
clc ;设置正常标志CF=0
print3: pop cx
ret ;返回
printchar endp
一个字符的打印，返回CF＝1打印出错
原理

## Slide 166: 3 中断服务程序
外设主动采用中断请求向处理器提出要求；这时，处理器执行事先设计好的中断服务程序，在中断服务程序当中实现数据交换，这就是程序中断输入输出方式。
中断是处理器的一个重要技术。8086支持多种中断类型，用0～255向量号区别。中断服务程序在主存的位置，安排在中断向量表中。
对程序员来说，关键是编写中断服务程序；让我们由浅而深逐渐展开。

## Slide 167: 中断 过程
返回
中断是由处理器内部或外部原因引起的
主程序
IRET
中断服务程序
断点
中断请求

## Slide 168: 中断 类型
⒈ 外部中断——来自CPU之外的原因引起的中断
可屏蔽中断：可由CPU的中断允许标志IF控制
非屏蔽中断：不受CPU的中断允许标志IF控制
⒉ 内部中断——CPU内部执行程序引起的中断
除法错中断：执行除法指令，结果溢出产生的 0 号中断；
指令中断：执行中断调用指令INT i8产生的 i8 号中断；
断点中断：用于断点调试（INT 3）的 3 号中断；
溢出中断：执行溢出中断指令，OF＝1产生的 4 号中断；
单步中断：TF＝1在每条指令执行后产生的 1 号中断。
返回
外设采用外部可屏蔽中断实现数据交换

## Slide 169: 中断 向量
中断向量表存放中断服务程序的起始地址。
中断向量表设置在主存的最低1KB区域内，物理地址000H～3FFH。
中断向量表从0开始，每4个字节（双字）对应一个中断向量：
低字存放中断服务程序的偏移地址IP，
高字存放其段地址CS。
图示
中断向量是指中断服务程序的起始地址
向量号n的中断服务程序存放在4×n的物理地址处

## Slide 170: 表
返回
中断向量表设置在主存的最低1KB区域内
向量号n的中断服务程序存放在4×n的物理地址处
00000H
向量号0的段基地址
向量号0的偏移地址
00004H
向量号1的段基地址
向量号1的偏移地址
003FCH
向量号255的段基地址
向量号255的偏移地址
物理地址

## Slide 171: 中断过程
外设，通过器械等产生机械或光电等模拟信号==中断请求。
外设对应的接口，把此模拟信号转换成数字信号，并产生所规定的中断请求信号（边沿触发、或电平触发）
中断控制器：接受接口申请，进行中断信号锁存、检查中断屏蔽、中断排队、中断判优、向CPU发中断请求，等待，接受CPU响应、清除锁存的中断请求信号、向CPU提供中断向量号、设置正在为本中断进行服务的标志。

## Slide 172
CPU：在下一条指令执行前,检查INT管脚，检查IF标志，接受中断请求，给中断响应信号。接受（读取）中断向量号n，执行中断处理子程序（相当于执行int n）
  Pushf （断点信息为 FR IP CS）
  CLI （在中断处理子程序中不允许其他可屏蔽中断）
  Push cs
  Push ip
  0:[n*4+2]=>CS 0:[n*4]=>IP
  以CS：IP执行 jmp cs:ip
BIOS
  中断向量的管理机制：内存0段1K放256个中断向量。
  大量中断处理子程序，完成输入输出操作
OS
  大量中断处理程序，让用户等调用实现中断服务子程序的向量保存与恢复功能 INT 21。

## Slide 173
主程序
  保护IMR、保护老中断向量、 CLI、本级中断允许、设置新中断向量、STI======正常处理，可以响应中断，可根据中断处理的结果进行分析、判断等等=======CLI、恢复老向量、恢复老IMR、STI，主程序结束返回操作系统
子程序
  STI（允许更高优先级的中断请求）、现场保护、中断事件的处理（IN、OUT等）、发中断结束（EOI）命令 、现场恢复、中断返回IRET

## Slide 174: 一. 宏结构程序设计
宏汇编
重复汇编
条件汇编
——统称宏结构
宏（Macro）是汇编语言的一个特点，它是与子程序类似又独具特色的另一种简化源程序的方法

## Slide 175: 二、 宏汇编
宏——具有宏名的一段汇编语句序列
——宏定义时书写
宏指令——这段汇编语句序列的缩写
——宏调用时书写
宏展开——宏指令处用这段宏代替的过程
——宏汇编时实现
宏的参数功能强大，颇具特色
配合宏，还有宏操作符和有关伪指令
专题︴10

## Slide 176: 宏定义
宏名 macro [形参表]
宏定义体
endm
mainbegin MACRO ;;定义名为mainbegin的宏，无参数
mov ax,1 ;;宏定义体
mov bx,ax
ENDM ;;宏定义结束
mainend MACRO retnum ;;带有形参retnum
mov al,retnum ;;宏定义中使用参数
mov ah,4ch
int 21h
ENDM
宏注释符

## Slide 177: 宏调用
宏名 [实参表]
start: mainbegin ;宏调用，建立DS内容
mainend 0 ;宏调用，
end start
宏调用的实质是在汇编过程中进行宏展开
宏展开的具体过程是：当汇编程序扫描源程序遇到已有定义的宏调用时，即用相应的宏定义体取代源程序的宏指令，同时用位置匹配的实参对形参进行取代

## Slide 178: 宏展开
宏展开——在汇编时，用宏定义体的代码序列替代宏指令的过程。
start: mainbegin ;宏指令
1 mov ax,1 ;宏展开
1 mov bx,ax
mainend 0 ;宏指令
1 mov al,0 ;宏展开
1 mov ah,4ch
1 int 21h

## Slide 179: 宏的参数
宏的参数使用非常灵活
宏定义时，
可以无参数，例如mainbegin
可以带有一个参数，例如mainend
也可以具有多个参数；例如下页的的shlext
参数可以是常数、变量、存储单元、指令（操作码）或它们的一部分，也可以是表达式；例如后面的shift和shrot
宏定义体可以是任何合法的汇编语句，既可以是硬指令序列，又可以是伪指令序列；例如后面的dstring

## Slide 180: 2个参数
；宏定义
shlext macro shloprand,shlnum
push cx
mov cl,shlnum
shl shloprand,cl
pop cx
endm
；宏指令
shlext ax,6
；宏展开
1 push cx
1 mov cl,06
1 shl ax,cl
1 pop cx

## Slide 181
；统一4条移位指令的宏指令
shift macro soprand,snum,sopcode
push cx
mov cl,snum
s&sopcode& soprand,cl
pop cx
endm
；统一移位和循环移位8条指令的宏指令
shrot macro sroprand,srnum,sropcode
push cx
mov cl,srnum
sropcode sroprand,cl
pop cx
endm
替换操作符
参数是指令或其一部分

## Slide 182: 伪指令宏体
；宏定义
dstring macro string
db ’&string&’,0dh,0ah,0
endm
；宏调用
dstring < This is a example. >
dstring < 0 !< Number !< 10 >
；宏展开
1 db ’This is a example.’, 0dh,0ah, 0
1 db ’0 < Number < 10’, 0dh,0ah, 0
转义注释符
传递注释符

## Slide 183: 宏操作符
;;——宏注释符，用于表示在宏定义中的注释。采用这个符号的注释，在宏展开时不出现
&——替换操作符，用于将参数与其他字符分开。如果参数紧接在其他字符之前或之后，或者参数出现在带引号的字符串中，就必须使用该伪操作符
专题︴10

## Slide 184: 宏操作符
< >——字符串传递操作符，用于括起字符串。在宏调用中，如果传递的字符串实参数含有逗号、空格等间隔符号，则必须用这对操作符，以保证字符串的完整
!——转义操作符，用于指示其后的一个字符作为一般字符，不含特殊意义
%——表达式操作符，用在宏调用中，表示将后跟的一个表达式的值作为实参，而不是将表达式本身作为参数
专题︴10

## Slide 185: 三、与宏有关的伪指令
局部标号伪指令
LOCAL 局部标识符列表
宏定义体采用了标号，应使用LOCAL加以说明
它必须是宏定义MACRO语句之后的第一条语句
宏定义删除伪指令
PURGE 宏名表
不需要某个宏定义时，可以把它删除
宏定义退出伪指令
EXITM
伪指令EXITM表示结束当前宏调用的展开
专题︴10

## Slide 186: 局部标识符
；宏定义
absol macro oprd
local next
cmp oprd,0
jge next
neg oprd
next:
endm
；宏调用
absol word ptr [bx]
absol bx
；宏展开
1 cmp word ptr [bx],0
1 jge ??0000
1 neg word ptr [bx]
1 ??0000:
1 cmp bx,0
1 jge ??0001
1 neg bx
1 ??0001:
单独占一行

## Slide 187: 四、比较
仅是源程序级的简化：宏调用在汇编时进行程序语句的展开，不需要返回；不减小目标程序，执行速度没有改变
通过形参、实参结合实现参数传递，简捷直观、灵活多变
还是目标程序级的简化：子程序调用在执行时由CALL指令转向、RET指令返回；形成的目标代码较短，执行速度减慢
需要利用寄存器、存储单元或堆栈等传递参数
宏
子程序

## Slide 188: 比较 结论
宏与子程序具有各自的特点，程序员应该根据具体问题选择使用那种方法
通常，当程序段较短或要求较快执行时，应选用宏；当程序段较长或为减小目标代码时，要选用子程序
宏
子程序

## Slide 189: 五、 重复汇编
重复汇编指在汇编过程中，重复展开一段（基本）相同的语句
重复汇编没有名字，不能被调用
重复汇编常用在宏定义体中，也可以在一般汇编语句中使用
重复汇编伪指令有三个：
  REPEAT——按参数值重复
  FOR——按参数个数重复
  FORC——按参数的字符个数重复
最后，用ENDM结束
专题︴10

## Slide 190
按参数值重复
REPEAT 重复次数
重复体
ENDM
char = 'A'
REPEAT 26
db char
char = char +1
ENDM
1 db char ;等效于db 'A'
1 char = char +1
1 db char ;等效于db 'B'
1 char = char +1
...
1 db char ;等效于db 'Z'
1 char = char +1

## Slide 191
按参数个数重复
FOR 形参,〈实参表〉
重复体
ENDM
FOR regad, <ax,bx,cx,dx>
push regad
ENDM
1 push ax
1 push bx
1 push cx
1 push dx

## Slide 192
按参数字符个数重复
FORC 形参, 字符串
重复体
ENDM
FORC regad,dcba
pop &regad&x
ENDM
1 pop dx
1 pop cx
1 pop bx
1 pop ax

## Slide 193: 六、 条件汇编
条件汇编伪指令在汇编过程中，根据条件决定汇编的语句
IFxx 表达式 ;满足，汇编分支语句体1
分支语句体1
[ ELSE ;不满足，汇编分支语句体2
分支语句体2 ]
ENDIF ;条件汇编结束

## Slide 194: 条件汇编
pdata macro num
IF num lt 100 ;;如果num < 100，则汇编如下语句
db num dup (?)
ELSE ;;否则，汇编如下语句
db 100 dup (?)
ENDIF
endm
pdata 12 ;宏调用①
db 12 dup(?) ;宏汇编结果①
pdata 102 ;宏调用②
db 100 dup(?) ;宏汇编结果②

## Slide 195: 宏 结 构 的 作 用
宏汇编、重复汇编和条件汇编
为源程序的编写提供了很多方便，
灵活运用它们可以编写出非常
良好的源程序来
汇编系统中有些以圆点起始的
伪指令（如.if .while等）
实际上是一种宏结构

## Slide 196
放松一下